## Slide 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÚNG
Lập trình hệ thống nhúng
Chương 1 – Bài 1
Bộ môn: Kỹ thuật máy tính
Khoa CNTT - HVKTMM

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu về hệ nhúng
Đặc trưng của hệ nhúng
Cấu trúc tổng quan hệ nhúng
Kiến thức cơ sở phần cứng cho lập trình nhúng
Hệ thống thời gian thực
Hệ thống nhúng thời gian thực

## Slide 3: Giới thiệu về hệ nhúng
Khái niệm
Các lĩnh vực ứng dụng
Các họ CPU dùng trong hệ nhúng
Một số ví dụ
Cấu trúc hệ thống

## Slide 4: Khái niệm
Hệ thống nhúng là một hệ thống bao gồm cả phần cứng và phần mềm nhúng trong hệ thống lớn hơn
  Thực hiện chức năng chuyên biệt
(Embedded Systems (ES) = information processing systems embedded into a larger product)

## Slide 5: Lĩnh vực ứng dụng

## Slide 6: Lĩnh vực ứng dụng

## Slide 7: Các họ CPU dùng trong hệ nhúng

## Slide 8: Một số ví dụ về hệ nhúng
Một số hệ nhúng trong ô tô

## Slide 9: Một số ví dụ về hệ nhúng

## Slide 10: Một số ví dụ về hệ nhúng
Smart home

## Slide 11: Một số ví dụ về hệ nhúng
Phần mềm nhúng trong các thiết bị mạng

## Slide 12: Đặc trưng của hệ nhúng
Mục đích chuyên dụng
  Hệ nhúng thường thực hiện một chức năng chuyên dụng
Ràng buộc chặt chẽ bởi các yếu tố
  Chi phí
  Hệ thống đơn giản
  Dựa trên ít thành phần
  Tốc độ xử lý
  Năng lượng tiêu thụ
Hạn chế về tài nguyên
  Hiệu năng bộ vi xử lý
  Dung lượng bộ nhớ

## Slide 13: Đặc trưng của hệ nhúng
Tính tương tác và đáp ứng thời gian thực
  Thường xuyên tương tác với các sự kiện bên ngoài
  Đáp ứng thời gian thực (real time)
Thỏa mãn yêu cầu về
  Độ tin cậy
  Khả năng chịu lỗi (hệ nhúng không được treo)

## Slide 14: Đặc trưng của hệ nhúng
Phần cứng và phần mềm song hành
  Phần mềm thường cài đặt cố định lên bộ nhớ trong hệ nhúng (firmware)
  Thường lưu trữ trong bộ nhớ EEPROM hoặc FLASH

## Slide 15: Cấu trúc hệ nhúng
Phân lớp các hệ thống:

## Slide 16: Cấu trúc hệ nhúng
Sơ đồ chung của các hệ nhúng

## Slide 17: Cấu trúc hệ nhúng
Các thành phần trong hệ nhúng

## Slide 18: Cấu trúc hệ nhúng

## Slide 19: Cấu trúc hệ nhúng

## Slide 20: Kiến thức cơ sở phần cứng cho lập trình nhúng
Bộ vi xử lý (Microprocessor)
Bộ vi điều khiển (Microcontroller)
Bộ nhớ (Memory)
Kiến trúc máy tính mức hệ thống
Không gian địa chỉ

## Slide 21: Bộ vi xử lý
Processor:
  Một bộ xử lý độc lập không thể thực hiện được nhiệm vụ gì.
  Cần giao tiếp với bộ nhớ (chứa chương trình, dữ liệu) và thiết bị vào/ra
Microprocessor:
  Bộ vi xử lý được chế tạo trên một chip/mạch tích hợp.
  Các dòng thường dùng: Intel, FreeScale IBM, MIPS, ARM, SUN PARC, v.v.

## Slide 22: Vi điều khiển
Bao gồm cả CPU, bộ nhớ (ROM/EEROM, RAM), cổng vào ra trên một chip đơn, mạch tích hợp.
  Thường sử dụng trong c|c hệ nhúng
  Phạm vi rộng: AVRs, PICs, ARMs, …
  Kiến trúc: 8 bit, 16 bit, 32 bit, (64 bit).
  Bộ nhớ trong cùng chip hoặc phối ghép mở rộng bên ngoài
Là một dạng của hệ thống trên chip (SoC)

## Slide 23: Vi điều khiển

## Slide 24: Các thành phần vi điều khiển
Central Processor Unit
ROM, RAM
Electrically Erasable
Programmable ROM (EEPROM) /Flash Memory
Special Function Registers (SFR)
Program Counter

## Slide 25: Các cổng vào/ra
GPIO (General Purpose Input Output)
Kết nối đến các thiết bị ngoại vi
Mỗi vi điều khiển có một hoặc nhiều thanh ghi cổng (port registers) kết nối đến các cổng vào/ra

## Slide 26: Các dòng vi điều khiển phổ biến
8051 (AT89C51, AT89S51, AT89S52) (Intel)
AVR (ATMEGA8, ATMEGA16, v.v.) (Atmel)
PIC (PIC16F877A, PIC18F4550, PIC18F2550, v.v.) (Microchip)
ARM (ARM7, LPC, TMS, ARM9, ARM Cortex-M, ARM Cortex-A)

## Slide 27: Hệ thống nhúng thời gian thực
Thời gian: hệ thống đúng đắn phụ thuộc không chỉ vào kết quả logic của sự tính toán mà con phụ thuộc vào thời gian diễn ra tiến trình tính toán đó
Hiện thực: là phản ứng của hệ thống với các sự kiện bên ngoài mà phải xảy ra trong suôt quá trình phát triển và hoạt động của hệ thống
Hệ thống thời gian thực: phải đảm bảo công việc hoàn thành trước một mốc thời gian xác định (Deadline)

## Slide 28: Hệ thống nhúng thời gian thực
Hard real-time — hệ thống hoàn toàn cưỡng chế sự trả lời trong khoảng thời gian deadline cho phép. Ví dụ như hệ thống điều khiển bay.
Soft real-time — deadline là quan trọng đối với hệ thống, nhưng cũng tồn tại chức năng để sửa lỗi hệ thống khi deadline không được đáp ứng kịp thời. Ví dụ như hệ thống nhận dữ liệu

## Slide 29: Tổ chức các byte dữ liệu trong bộ nhớ
Các byte trong bộ nhớ
  Sắp xếp theo thứ tự địa chỉ từ thấp đến cao
Đơn vị dữ liệu

## Slide 30: Tổ chức các byte dữ liệu trong bộ nhớ
Các byte trong bộ nhớ sắp xếp theo thứ tự địa chỉ từ thấp đến cao
Endian
  Là cách thức máy tính lưu trữ thứ tự các byte trong một nhóm các byte như 16 bit word, 32 bit word, 64 bit word
  Có 2 định dạng: litle - endian hoặc big-endian
  Big-endian
    Byte có trọng số cao đứng trước (byte có trọng số cao sẽ có địa chỉ thấp)
  Litle-endian
    Byte có trọng số thấp đứng trước (byte có trọng số cao sẽ có địa chỉ cao)
Máy tính Intel sử dụng Big-endian

## Slide 31: Kiến trúc và hoạt động của hệ thống máy tính
Các mức kiến trúc
Kiến trúc mức hệ thống
Kiến trúc CPU và kiến trúc tập lệnh
Hoạt động của hệ thống máy tính

## Slide 32: Các mức kiến trúc
4 mức kiến trúc

## Slide 33: Tổ chức máy tính mức cao

## Slide 34: Kiến trúc mức hệ thống
Kiến trúc Von Neuman
  Cách thực hiện chương trình
  Tổ chức các thành phần
Kiến trúc Harvart
  Cách thực hiện chương trình
  Tổ chức các thành phần

## Slide 35: Kiến trúc mức CPU
Đơn lệnh
Pipeline
SuperScalar
Multi-core

## Slide 36: Kiến trúc tập lệnh
Kiến trúc tập lệnh (ISA - Instruction Set Architecture)
  Mô hình trừu tượng của máy tính dưới khung nhìn lập trình, liên quan đến: định dạng lệnh, chỉ dẫn, thanh ghi, kiến trúc bộ nhớ, chế độ địa chỉ, ngắt, ngoại lệ
2 loại kiến trúc tập lệnh phổ biến
  RISC (ARM, v.v.)
  CISC (80x86, v.v.)

## Slide 37: Hoạt động của hệ thống máy tính
Quá trình thực thi chương trình
Quá trình thực hiện lệnh

## Slide 38: Quá trình thực thi chương trình
Central Processing Unit
CPU
Main memory
Data bus
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
Address
bus
Output devices
Input devices
Secondary memory
Chứa chương trình

## Slide 39: Quá trình thực hiện lệnh
Chu trình lệnh
  Nhận lệnh
  Giải mã lệnh
  Tính địa chỉ toán hạng
  Nhận toán hạng
  Thực hiện lệnh
  Cất toán hạng
  Ngắt

## Slide 40: Nhận lệnh
  CU đưa địa chỉ của lệnh cần nhận từ bộ đếm chương trình PC ra bus địa chỉ
  CU phát tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ
  Lệnh từ bộ nhớ được đặt lên bus dữ liệu và được copy vào thanh ghi lệnh IR
  CU tăng nội dung PC để trỏ sang lệnh kế tiếp
MAR  (PC)
MBR  Memory
IR  (MBR)
PC  (PC) + 1

## Slide 41: Giải mã lệnh và nhận dữ liệu
Giải mã lệnh
  Lệnh từ thanh ghi lệnh IR được đưa đến đơn vị điều khiển
  Đơn vị điều khiển tiến hành giải mã lệnh để xác định thao tác phải thực hiện
  Giải mã lệnh xảy ra bên trong CPU
  (Bản chất mã lệnh và sơ đồ mạch giải mã lệnh)
Nhận dữ liệu
  CPU đưa địa chỉ của toán hạng ra bus địa chỉ
  CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
  Toán hạng được đọc vào CPU
  Tương tự như nhận lệnh

## Slide 42: Nhận dữ liệu gián tiếp
  CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
  CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
  Nội dung ngăn nhớ được đọc vào CPU, đó chính là địa chỉ của toán hạng
  Địa chỉ này được CPU phát ra bus địa chỉ để tìm ra toán hạng
  CPU phát tín hiệu điều khiển đọc
  Toán hạng được đọc vào CPU
MAR  (IR(Address))
MBR  Memory
IR(Address)  (MBR(Address))

## Slide 43: Thực hiện lệnh
Có nhiều dạng tuỳ thuộc vào lệnh
Có thể là:
  Đọc/Ghi bộ nhớ
  Vào/Ra
  Chuyển giữa các thanh ghi
  Thao tác số học/logic
  Chuyển điều khiển (rẽ nhánh)

## Slide 44: Ghi toán hạng
  CPU đưa địa chỉ ra bus địa chỉ
  CPU đưa dữ liệu cần ghi ra bus dữ liệu
  CPU phát tín hiệu điều khiển ghi
  Dữ liệu trên bus dữ liệu được copy đến vị trí xác định

## Slide 45: Tổ chức bộ nhớ
Bộ nhớ vật lý và địa chỉ vật lý
Kỹ thuật phân đoạn bộ nhớ
Bộ nhớ lô-gic theo kỹ thuật phân đoạn, và địa chỉ lô-gic
Chuyển đổi địa chỉ lô-gic sang địa chỉ vật lý

## Slide 46: Tổng kết