## Slide 1: CÁC CHỈ DẪN BIÊN DỊCH VÀ MÔ TẢ TOÁN HẠNG
Lập Trình Hệ Thống Nhúng
Chương 3 – Bài 1
Bộ môn: Kỹ thuật máy tính
Khoa CNTT - HVKTMM

## Slide 2: Nội dung
Khái niệm chỉ dẫn
Cấu trúc chương trình
Đoạn mã lệnh
Đoạn dữ liệu

## Slide 3: Khái niệm chỉ dẫn
Chỉ dẫn biên dịch
  Là các từ khóa hướng dẫn chương trình dịch làm các công việc cụ thể khi dịch và xây dựng ctr
  Mỗi chỉ dẫn không được dịch thành mã máy
    Không còn trong mã máy
  Sử dụng kỹ nghệ ngược (revert engineering) thì không thể thấy được các chỉ dẫn biên dịch

## Slide 4: Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm ít nhất 2 phần chính
  Đoạn mã lệnh: gồm chuỗi các lệnh sẽ được trình hợp dịch (Assember) dịch sang mã máy
    Theo kiến trúc Cortex –M3 Harvard
    Lưu trữ trong bộ nhớ CODE
  Đoạn dữ liệu
    Chứa trong bộ nhớ DATA

## Slide 5: Chỉ dẫn khai báo đoạn AREA
Ctr hợp ngữ ARM gồm ít nhất 2 đoạn được khai báo theo AREA
  one section of code containing the list of instructions;
  one section of data where we find the description of the data

## Slide 6: Chỉ dẫn khai báo đoạn AREA
Trong đó
  AREA: chỉ dẫn khai báo đoạn
  Section_Name: tên đoạn
  type: kiểu đoạn code or data
  Các tùy chọn không bắt buộc:
    readonly (mặc định cho đoạn CODE) or readwrite (mặc định cho đoạn DATA)
    noinit: indicates, for a DATA section, không khởi tạo
    align = 2n (từ 0-31), how the section should be placed in memory

## Slide 7: Đoạn mã lệnh
Đoạn mã lệnh bao gồm 1 tập các lệnh theo định dạng
{ label } SYMBOL { expr }{ ,expr }{ ,expr} {; comment}
Các thành phần lệnh
  Nhãn
  Mã lệnh gợi nhớ (Mnemonic)
  Toán hạng
  Chú thích
    Bắt đầu bằng dấu “;”
  Thủ tục

## Slide 8: Nhãn (lable)
Là tên tùy đặt
  Đứng đầu tiên trong câu lệnh
  Sử dụng để điều khiển luồng thực thi trong chương trình thông qua các lệnh nhảy

## Slide 9: Mã thao tác
mnemonic = symbolic name = mã thao tác của một câu lệnh
Từ phiên bản ARM4, có 2 tập lệnh khác biệt
  Tập lệnh ARM: 32 bit
  Tập lệnh Thumb: 16 bit
Từ phiên bản ARM6
  Tập lệnh Thumb cải tiến thành Thumb-2
    Thumb2 = Thumb + một số lệnh 32 bit
Cortex-ARM chỉ sử dụng duy nhất Thumb-2
  Không thể chuyển sang chế độ ARM
Khi code, có thể chỉ rõ lệnh
  32 bit: thêm .W
  16 bit mở rộng: thêm .N

## Slide 10: Mã thao tác
So sánh hiệu năng và mật độ (độ nén) của các tập lệnh

## Slide 11: Mã thao tác
Thumb-2 gồm 114 lệnh khác nhau:
  8 mã lệnh rẽ nhánh;
  17 mã lệnh cho các phép toán số học cơ bản
  9 mã lệnh cho phép dịch lô-gic;
  9 mã lệnh nhân, chia
  2 for saturation instructions;
  4 thay đổi định dạng lệnh
  10 cho các lệnh số học đặc biệt
  2 để thao tác thanh ghi trạng thái xPSR
  24 mã lệnh thao tác đọc/ghi bộ nhớ
  12 mã lệnh đọc/ghi bộ nhớ đa mức
  17 mã lệnh đặc biệt (WAIT, NOP, etc.)

## Slide 12: Toán hạng
Một câu lệnh, tùy từng trường hợp, có thể có 0-4 toán hạng (operand), phân cách bởi dấu “,”
Các lệnh lô-gic và số học thường có 2-3 toán hạng
Kiểu toán hạng: Trừ các lệnh read/writer, toán hạng có 2 kiểu
  Giá trị tức thời và thanh ghi
  Do kiến trúc RISC không cho phép tính toán trực tiếp trên toán hạng bộ nhớ
    Sử dụng kiến trúc load/store

## Slide 13: Toán hạng
Minh họa toán hạng

## Slide 14: Chương trình con

## Slide 15: Đoạn dữ liệu
Chứa dữ liệu sử dụng trong ctr
Khai báo các vùng nhớ (biến)
  B = byte, W = half-word (2 bytes), D = word (four bytes) and Q = double word (8 bytes)

## Slide 16: Các chỉ dẫn quản lý bộ nhớ
ALIGN {expr}
  expr phải là lũy thừa của 2 (from 20 to 232)
  Sử dụng để định vị câu lệnh hoặc dữ liệu
  Tự động thêm 0 vào vùng dữ liệu hoặc thêm lệnh NOP vào vùng code
COMMON symbol{,size{,alignment}}
  Đặt trước vùng nhớ dự phòng, với kích thước và độ rời

## Slide 17: Một số chỉ dẫn khác
ASSERT Logic_Exp
  Hiển thị 1 thông điệp dự báo trong giai đoạn hợp dịch
name CN expr
  rename a register in a possible coprocessor
{ label } DCFSU fpliteral{,fpliteral}
  Đảo ngược vùng nhớ đã khởi tạo kiểu số thực dấu chấm động
ENTRY
  Xác định điểm vào của chương trình
  Là chỉ thị cốt yếu khi tạo các đoạn code
IMPORT EXPORT
  Chia sẻ các ký hiệu (tên của chương trình con, tên biến, v.v.) giữa các file trong 1 project

## Slide 18: Các kiểu toán hạng
Hằng và bí danh
Toán hạng cho các lệnh phổ biến
Toán hạng truy cập bộ nhớ
  Các chế độ địa chỉ

## Slide 19: Hằng và bí danh
Chỉ dẫn EQU (EQUivalent): để định nghĩa các hằng
Chỉ dẫn RN (ReName) đặt bí danh mới dễ quản lý
  name RN n

## Slide 20: Operands for common instructions: Use of registers
General registers
  R0 to R12 to store the values
R13 = Stack pointer (SP)
R14 = link register (LR)
R15 register (the instruction pointer)
xPSR register: trạng thái chương trình

## Slide 21: Operands for common instructions: Use of registers

## Slide 22: Operands for common instructions
Shift
  Ví dụ R0 ← R1 & (R2 <<3), có thể biểu diễn
  ANDS.W R0,R1,R2,LSL #3

## Slide 23: Operands for common instructions
The immediate operand
  A classic case: ví dụ MOVS R5, #0x11
  Khi lớn hơn 255: LDR R5, =0x1FF400

## Slide 24: Operands for common instructions
Địa chỉ offset
  LDR Ri,[PC, #offset]

## Slide 25: Memory access operands: addressing modes
2 lệnh truy xuất bộ nhớ
  LDR Ri, {expr}
  STR Ri, {expr}

## Slide 26: Memory access operands: addressing modes
Con trỏ

## Slide 27: Các chế độ địa chỉ
Chế độ gián tiếp với độ rời
  LDRH Rt, [Rn, #±offset]

## Slide 28: Các chế độ địa chỉ
Chế độ gián tiếp với chỉ số
  LDRH Rt, [Rn, Rm]
  LDRH Rt, [Rn, Rm {, LSL #<imm2>}]
Indirect addressing mode with post-modification
  LDRH Rt,[Rn], #±imm8
  Nạp từ địa chỉ Rn ← Rn ± imm8

## Slide 29: Các chế độ địa chỉ
Indirect addressing with post modification

## Slide 30: Tổng kết
Q & A